九江萍钢钢铁有限公司新区煤气回收站1号2号3号电除尘大修招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2023-WWLH057

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：新区煤气回收站1号2号3号电除尘大修。

（二）项目内容：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 项目内容 | 备件材料提供 | 验收标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新区煤气回收站的1号2号3号电除尘 | SBD21.OXT | 电除尘内部整体清灰，机械除锈（ST3级）后对侧板补漏，补漏完成后进行一遍防锈底漆，一遍沥青防锈底漆，两次煤沥青涂料，漆膜总厚度320um以上 | 中标单位负责检修所需工器具、材料等 | 极板、芒刺线安装后间距为150mm±10mm。 2.中标单位提供的控制系统、泄爆阀等所有物资，必须提供合格报告书。 3.电除尘器高压电源符合JB/T9688中的规定，低压控制装置符合JB/T10862中的规定，现场电气设备符合GB3836.1中的规定。 4.电除尘泄漏率测试压力在实际工作压力的1.25倍压力下进行。 5.电除尘气密封性试验压力在实际工作压力的1.25倍压力下进行检测，试验时间2小时，泄漏率≤1%。 6.带负荷通电后，应无异常放电现场，按异地距计算，集尘板及放电极之间的电压应满足：直流电压（平均值）≥0.24KV/mm，验收时长：5天。 7.其它要求需满足JB/T6409-2008的标准。 8.中标单位施工前出具施工方案，施工方案经招标单位同意后，中标单位严格按照施工方案执行。 9.质保期：12个月 | 台 | 3 |
| 2 |  |  | 对现有电除尘内部极板框架¢32mm更换成¢57mm,极板框架材质：不锈钢304，对极板固定管（4米）更换，要求尺寸与原型号一致，固定管材质热镀锌，3台总数量：42块。更换电除尘芒刺线，芒刺线框架¢57mm，材质为不锈钢304，芒刺线定位板（长600*宽150*厚8mm）、拖架（3200mm*5000mm）更换成热镀锌材质，要求尺寸与原型号一致，3台总数量:芒刺线45块。 | 中标单位负责检修所需工器具、材料等 |  | 块 | 87 |
| 3 |  |  | 更换电除尘排污管道，管径：DN159mm（管道600米架空12米左右，架空需焊接支撑架，管道上设有6个阀门，弯头约25个），3台电除尘管道总长度约1000米。 | 招标单位负责免费提供管道、阀门、弯头、法兰、垫片、螺栓、螺帽、支撑架制作的材料。中标单位负责检修所需工器具、氧气乙炔等气体、电焊条等材料 |  | 米 | 1000 |
| 4 |  |  | 对电除尘加热箱箱体进行贴8mm钢板，焊接无气孔、沙眼 | 招标单位负责免费提供钢板。中标单位负责检修所需工器具、氧气乙炔等气体、电焊条等材料 |  | 平方米 | 50 |
| 5 |  |  | 更换电除尘四角吊挂瓷瓶，增加保护悬挂装置及悬挂瓷瓶下部增设防护管（瓷瓶破裂后极板、芒刺线间距不受坍塌影响） | 中标单位负责检修所需工器具、材料及设备备件 |  | 套 | 12 |
| 6 |  |  | 更换电除尘泄爆阀（DN800），泄爆阀为自恢复式,符合《电除尘器用煤气安全泄爆阀》JB/T12124-2015的要求 |  |  | 只 | 12 |
| 7 |  |  | 更换进口气流分布板，出口脱水板，材质为不锈钢304。 |  |  | 套 | 3 |
| 8 |  |  | 更换电除尘本体所有热电偶、压力变送器、电加热器，均为防爆型，其中电加热器采用U型高温电阻丝，加热范围：60-120℃，加热器材质：不锈钢304 |  |  | 台 | 3 |
| 9 |  |  | 电除尘三相控制电源控制柜和升压系统更换，要求控制柜与三相变压器相兼容，隔离开关采用电动防爆型 | 中标单位负责检修所需工器具、材料及设备备件 |  | 套 | 3 |
| 10 |  |  | 电除尘PLC柜更换，要求3台电除尘共用1套PLC，PLC采用博图系统，后台画面采用WINCC制作 |  |  | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 电除尘主氮气吹扫管路增设快速软联接装置 |  |  | 套 | 3 |
| 12 |  |  | 3套电除尘建立后台程序，包括设备远程控制、氧含量、加热器的温度、出口压力、设备运行状况、报警等参数。 | 中标单位负责检修所需工器具、材料及设备备件 |  | 套 | 1 |
| 13 |  |  | 厂内物资倒运、吊装 | 中标单位负责 |  | 台 | 3 |

（三）招标数量：一次。

（四）计划招标时间：2023年7月27日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2023年7月24日12：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：15天内。

（七）其他：以实际施工数量为准进行结算付款。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。（上述资料需加盖投标单位公章）。

6.提供安全施工预案，提供两份近三年电除尘类大修业绩合同复印件。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金49000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。施工水、电费：按项目结算金额的1%计算，招标单位开具相应金额的增值税发票，由中标单位以现金方式支付给招标单位，若中标单位未及时支付，招标单位有权在中标单位货款中扣除，并按招标单位每月公布的贴息利率收取资金占用费。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：黎工；18870216329。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2023年7月7日

附件一：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

四、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

五、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

六、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

七、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

八、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

九、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第1条至第7条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第9条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日